ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Содержание

1 Сведения об объекте	3

2 Используемые термины и сокращения	3

3 Основания для выполнения работ. Цель	3

4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению	3

5 Требования к Заказчику	4

6 Срок выполнения работ	4

7 Требования к Подрядчику	5

7.1 Общие требования	5

7.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды	5

8 Требования к приемке работ	7

9 Состав отчетной и исполнительной документации	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	8

1 Сведения об объекте

ТОО «Согринская ТЭЦ» находится по адресу Республика Казахстан, ВКО,  г. Усть-Каменогорск, улица Согринская, 223/32.

# Используемые термины и сокращения

ГОСТ – государственный стандарт;

З и С – здания и сооружения;

ИП – инструкция предприятия;

Площадка - участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ;

Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг;

ППР – проект производства работ;

ПСД – проектно-сметная документация;

Работа – оказание услуг, выполнение ремонтных работ

РК – Республика Казахстан;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СНиП – строительные нормы и правила;

ТЗ – настоящее техническое задание;

ТОО «Согринская ТЭЦ» (Заказчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью Согринская теплоэлектроцентраль;

# 3  Основания для выполнения работ. Цель

Выполнение требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

# 4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

4.1 Объемы работ, указанные в настоящем Разделе, не могут быть использованы Подрядчиком как основание для формирования сметного расчета.

  - Подрядчик определяет объемы выполняемых работ совместно с Заказчиком, основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ, требованиях к выполнению работ и материалам со стороны Заказчика, а также на натурном изучении объекта.

  - Перечень работ и основные особенности их выполнения:

| № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Кол-во | Требования / Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Котельное отделение. Отм. 16,000 |  |  |  |
| 1 | Остекление поликарбонатом толщиной 10 мм 0,8*1,0 м - 4 шт. Рама - металлическая. | м2 | 3,2 |  |
|  | Котельное отделение. Отм. 30,000 |  |  |  |
| 2 | Остекление поликарбонатом толщиной 10 мм 0,67*0,8 м - 8 шт. Рама - металлическая. | м2 | 7,5 |  |
|  | Котельное отделение. Отм. 40,000 |  |  |  |
| 3 | Приварка шарнира на дверь | Шт. | 1,0 |  |
| 4 | Огрунтовка кровли битумным праймером | м2 | 3,0 |  |
| 5 | Устройство 1-слойной кровли "Унифлекс" верхний слой | м2 | 3,0 |  |
| 6 | Облицовка профлистом створок на аэрационнном фонаре - 3 шт. | м2 | 4,7 |  |
| 7 | Установка открывающихся створок на аэрационных фонарях. Материал Заказчика. | шт. | 1,0 |  |
|  | Котельное отделение. Отм. 4,000 |  |  |  |
| 8 | Демонтаж подоконника ПВХ | м2 | 1,3 |  |
| 9 | Демонтаж оконной рамы из профиля ПВХ (3,8*2,1 м2 - 1 шт.). | м2 | 8,0 |  |
| 10 | Закладка кирпичом участка оконного проема | м3 | 1,1 |  |
| 11 | Монтаж оконной рамы из профиля ПВХ (2,2*2,1 м2 - 1 шт.). Двойной стеклопакет. Предусмотреть открывающуюся створку 1*1 м. Открывание сложное. | м2 | 4,6 |  |
| 12 | Оштукатуривание стен | м2 | 2,8 |  |
| 13 | Оштукатуривание оконных откосов на двух оконных блоках ( с уличной стороны) | м2 | 1,4 |  |
| 14 | 2- слойная окраска стен ПФ-115 | м2 | 2,2 |  |
| 15 | 2- слойная окраска стен водоэмульсией | м2 | 1,6 |  |
| 16 | Установка водоотливов из оцинкованной стали | м | 4,1 |  |
|  | Деаэраторное отделение. Отм. 30,000 |  |  |  |
| 17 | Остекление сотовым поликарбонатом (толщина 10 мм) 1,25*1,16 - 1 шт. Рама- металлическая. | м2 | 1,5 |  |
|  | Турбинное отделение. Отм. 16.000. |  |  |  |
| 18 | Остекление поликарбонатом толщиной 10 мм 1*1 м - 1 шт. Рама - металлическая. | м2 | 1,0 |  |
| 19 | Установка открывающихся створок на аэрационных фонарях. Материал Заказчика. | шт. | 2,0 |  |
|  | Циклоны-сепараторы. Отм. 32,000 |  |  |  |
| 20 | Остекление сотовым поликарбонатом (толщина 10 мм) 0,6*0,56 - 6 шт. Рамы- металлические. | м2 | 2,0 |  |
| 21 | Вывоз строительного мусора |  |  |  |

  - Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

  - Все оборудование и материалы, в том числе сопутствующие, которые необходимы для успешной реализации проекта, предоставляет Подрядчик.

  - Гарантийный срок на качество выполненных работ, включая на материалы Подрядчика - 24 месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

  - Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

# Требования к Заказчику

Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

5.2 Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

# 6 Срок выполнения работ

Срок выполнения работ 30 календарных дней с момента подписания Договора.

# Требования к Подрядчику

## 7.1 Общие требования

Подрядчик:

    - Выбирает методы и средства работ и согласовывает их с Заказчиком, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО «Согринская ТЭЦ» по безопасности, охране труда, ТБ и охране окружающей среды.

    - Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика,  СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

    - До начала выполнения работ имеет согласованный и утвержденный с ответственными лицами ТОО «Согринская ТЭЦ» проект производства работ.

    - В процессе выполнения работ представляет:

Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых  работ;

Акты скрытых работ.

    - Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

    - Не вмешивается в работу действующего оборудования, обязан соблюдать меры пожарной безопасности и требования нормативных документов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды

    - Утилизирует своими силами отходы производства, образующиеся в процессе проведения работ, в установленном порядке систематически, по мере накопления или по требованию Заказчика.

    - Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.). Подрядчик должен иметь III категорию лицензии.

Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

    - Уровень опасности выполняемых работ: (высокий).

    - Куратор проекта подготавливает и заполняет, в пределах своей компетенции, форму оценки рисков, экологических аспектов. Форма оценки риска представлена в Приложении 1. Форма оценки экологических аспектов – Приложение 2

    - Подрядчик обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом и оборудованием, такелажными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в соответствии с требования законодательства РК и внутренними документами предприятия ТОО «Согринская ТЭЦ».

    - Подрядчик обеспечивает выполнение работ квалифицированным и обученным по  технике безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается записью в квалификационных удостоверениях, а так же наличием медицинского осмотра.

    - При использовании материалов, веществ необходимо предоставлять один из следующих документов: спецификация по безопасности материалов (MSDS), санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность продукции, протокол о радиационной безопасности материала или паспорт безопасности химического вещества, иное в случае необходимости. Все документы должны быть на русском языке.

    - Образующиеся в процессе выполнения работ отходы производства подлежат утилизации самостоятельно подрядной организацией, выполняющей работы.

    - Требования техники безопасности Подрядчика при выполнении работ на Площадке.

      - Общие требования

При производстве работ Подрядчик в обязательном порядке выполняет требования ИП:

ИП 01-02 «Применение запирающих устройств LOTO»;

ИП 01-03 «Огневые работы;

ИП 01-04 «Превентивная безопасность»;

ИП 01-05 «Инструктаж перед проведением работ»;

ИП 01-06 «Замкнутые пространства»;

ИП 01-07 «Административно-хозяйственная сфера»;

ИП 01-08 «Освещение»;

ИП 01-09 «Защита от падения»;

ИП 01-10 «Электробезопасность»;

ИП 01-11 «Подъемно-такелажные работы»;

ИП 01-12 «Защитные ограждения механизмов»;

ИП 01-13 «Защита органов слуха и уменьшение воздействий шума»;

ИП 01-14 «Работа в условиях повышенных и пониженных температур»;

ИП 01-15 «Расследование и учет происшествий»;

ИП 01-18 «Безопасность работ на подстанциях»;

ИП 01-19 «Безопасность на транспорте»;

ИП 01-20 «Применение СИЗ»;

ИП 01-21 «Работа с заземлениями»;

ИП 01-23 «Безопасность при работе с асбестом».

ИП 02-03 «Обращение с отходами производства»;

ИП 17-02 «Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций»;

ИП 17-09 «Работа с подрядными организациями»;

ИП 02-02 « Предотвращение проливов загрязняющих веществ»;

ИП 02-03 «Управление отходами производства»;

ИП 02-04 «Управление химическими материалами и сырьем;

ИП 02-05 «Управление ПХД».

# Требования к приемке работ

  - Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Проверка всей документации, связанной с качеством применяемых материалов, проверка актов промежуточной приемки, в том числе актов на скрытые работы.

  - Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, контролирует соответствие ремонтируемого/реконструируемого объекта требованиям НТД и технической документации, проверяет соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

  - Выполнение объемов принимается Заказчиком по отдельным этапам работ путем подписания промежуточных актов выполненных работ с предоставлением соответствующего счета-фактуры.

  - Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией.

# Состав отчетной и исполнительной документации

  - ППР;

  - График производства работ;

  - Акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и узлов, испытаний;

  - Сертификаты соответствия качества материалов;

  - Акты выполненных работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма для оценки рисков

| Тип рисков | Описание существующих рисков | Действия AES, направленные на контроль рисков | Действия Подрядчика, направленные на контроль рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Гравитационные (падение с высоты, падающие объекты) | Падение персонала с высоты, падение предметов с высоты | Контроль за рабочей бригадой, контроль при подъеме и опускании груза и персонала. мероприятия по тб. |  |
| Электрические (замыкание, подпитка, индукция, электростатический заряд) | Поражение электрическим током | проверка квалификации по электробезопасности, контрольввоза исправного и испытанного электроинструмента. Согласование электромонтажных работ с электрическим цехом. |  |
| Механические (неисправности оборудования, вращающие механизмы, иное) | Падение груза | контроль ввоза ГПМ, контроль ввоза такелажных приспособлений и инструментов. |  |
| Химические (опасные материалы, закрытые зоны) | химическое отравление, поражение органов глаз, ожоги. | Контроль ввоза химических веществ, контроль применения СИЗ при работе с хим материалами. |  |
| Термические (тепло, холод) | Получение термических ожогов частей тела, при работе с газопламенной аппаратурой | при работе руководствоваться ИТБ 01-15 (газопламенные работы) |  |
| Давление (пневмоинструменты,гидравлич.линии, линии подачи воды под давлением, газопроводы) | нет | контроль применения исправного и испытанного пневмоинструмента. |  |
| Другое | нет | нет |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма для оценки экологических аспектов

| № п/п | Экологический аспект | Воздействие | Действия Подрядчика, направленные на снижение воздействия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах | Загрязнение воздуха |  |
| 2 | Выбросы загрязняющих веществ при работе на станках | Загрязнение воздуха |  |
| 3 | Выбросы загрязняющих веществ при лакокрасочных работах | Загрязнение воздуха |  |
| 4 | Выбросы загрязняющих веществ при использовании транспортных средств | Загрязнение воздуха |  |
| 5 | Другие выбросы загрязняющих веществ | Загрязнение воздуха |  |
| 6 | Использование взрывоопасных газов (пропан, ацетилен, аргон) | Загрязнение воздуха |  |
| 7 | Использование химических веществ и реагентов | Загрязнение воздуха/воды/почвы |  |
| 8 | Использование нефтепродуктов/масел | Загрязнение воды/почвы |  |
| 9 | Использование маслонаполненного оборудования | Загрязнение воды/почвы |  |
| 10 | Сбросы загрязняющих веществ в водный объект | Загрязнение воздуха |  |
| 11 | Образование твердых бытовых отходов | Загрязнение почвы |  |
| 12 | Образование промышленных/строительных отходов | Загрязнение почвы |  |
| 13 | Образование отработанных ртутных ламп | Загрязнение почвы |  |
| 14 | Образование промасленной ветоши | Загрязнение почвы |  |
| 15 | Образование отходов при лакокрасочных работах | Загрязнение почвы |  |
| 16 | Образование металлолома | Загрязнение почвы |  |
| 17 | Образование других видов отходов | Загрязнение почвы |  |
| 18 | Складирование/хранение отходов | Загрязнение почвы |  |
| 19 | Потребление природных ресурсов (воды) | Истощение природных ресурсов |  |
| 20 | Нарушение плодородного слоя почвы | Нарушение плодородного слоя |  |
| 21 | Хранение материалов/оборудования/ металлолома | Загрязнение почвы |  |
| 22 | Другие экологические аспекты |  |  |

Примечание:

Столбец «Действия Подрядчика, направленные на контроль рисков» заполняется подрядчиком  и является обязательным приложением к заявке или тендерной документации и Проекта производства работ.

РАЗРАБОТАЛ

Инженер по надзору                         Токмина О.В.                                              12.08.21г.

за зданиями и сооружениями

СОГЛАСОВАНО

| Зам.Главного инженера | __________ | Ф.В.Шмигельский | «___» ________ 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель хим. группы | __________ | Цицина Т.А. | «___» ________ 2021г. |
| Руководитель ОСиПР | __________ | Ж.К.Тажентаев | «___» ________ 2021г. |

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ТОО «Согринская ТЭЦ»

________________  Жанбыршы Г.С.

«___» ______________ 20__ г.

Ремонт остекления Главного корпуса КТЦ

ТОО «Согринская ТЭЦ»

г. Усть-Каменогорск