Замена фильтрующего материала очистной установки

"Векса М-10"

Содержание

1 Сведения об объекте	3

2 Используемые термины и сокращения	3

3 Основания для выполнения работ. Цель	3

4 Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению	4

5 Требования к Заказчику	5

6 Срок выполнения работ	5

7 Требования к Подрядчику	5

7.1 Общие требования	5

7.2 Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды	5

8 Требования к приемке работ	7

9 Состав отчетной и исполнительной документации	7

10 Рассылка	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	9

1. Сведения об объекте

  - Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32, промплощадка ТОО «Согринская ТЭЦ». Очистное сооружение установка «Векса-10М».

  - Характеристика оборудования:

Очистное сооружение установка «Векса-10М».

2. Используемые термины и сокращения:

Гарантированные Эксплуатационные показатели – показатели результата Работ, установленные Заказчиком в качестве целевых для Подрядчика, и позволяющие получить достоверную информацию о достижении/недостижении целей проведения данных Работ.

ГОСТ – государственный стандарт;

ИП – инструкция предприятия;

НТД – нормативно-техническая документация;

ОС и ПР – отдел снабжения и планирования ремонтов;

Площадка - участок в пределах границ ТОО «Согринская ТЭЦ», используемый Подрядчиком для выполнения работ;

Подрядчик – предприятие, являющееся потенциальным поставщиком работ/услуг в процессе выбора поставщика работ/услуг или предприятие, с которым заключен договор на выполнение работ/услуг;

ППР – проект производства работ;

ПСД – проектно-сметная документация;

ПТЭ – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей;

ППБ – правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

Работа – оказание услуг, выполнение ремонтных работ

РК – Республика Казахстан;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СНиП – строительные нормы и правила;

ЦТЩ – центральный тепловой щит;

ГЩУ – главный щит управления;

МОЛ – материально – ответственное лицо;

СБОТ, ТЭ и КПБ – Служба безопасности и охраны труда, технической эксплуатации и контроля противопожарной безопасности;

ТЗ – настоящее техническое задание;

ТОО « Согринская ТЭЦ» (Заказчик) - Товарищество с ограниченной ответственностью Согринская тепло электроцентраль;

ТТЦ – топливно-транспортный цех;

КТЦ – котлотурбинный цех;

ЦПП – цех подготовки производства;

ЭЦ – электрический цех.

# Основания для выполнения работ. Цель

Произвести очистку, промывку сепаратора и фильтров и замену фильтрующего материала очистной установки "Векса М-10. Повысить безопасность и надёжность работы основного и вспомогательного оборудования, снизить уровень загрязнения сточных вод от ХВО, улучшить состояние охраны труда и производственной санитарии на ТОО «Согринская ТЭЦ». Целью очистки является обеспечение экологической и промышленной безопасности при эксплуатации оборудования ХВО.

# Перечень выполняемых работ. Требования к их выполнению

  - Объемы работ, указанные в настоящем Разделе, не могут быть использованы Подрядчиком как основание для формирования сметного расчета.

  - Подрядчик совместно с заказчиком определяет объемы и стоимость работ, основываясь на приведенном в данном ТЗ перечне работ, требованиях к выполнению работ и материалам со стороны Заказчика, а также на натурном изучении объекта.

  - Перечень работ и основные особенности их выполнения:

| п/п | Перечень работ | Требования / Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 2 3 | Промывка очистной установки "Векса М-10» Произвести ТО очистной установки "Векса М-10". Очистка, помывка, промывка сепаратора и фильтров: -Откачать слой всплывших нефтепродуктов; -Очистить датчик уровня нефтепродуктов во избежание ложного срабатывания; -Произвести поблочную откачку воды с очисткой стен, перегородок емкости и технологических элементов установки от грязи; -Промыть пластины тонкослойного блока водопроводной водой под давлением и удалить осадок, скопившийся за блоком; -Промыть коалесцентный сепаратор и 3 собрционных фильтра; Замена фильтрующего материала «Сорбент АС» -400литров Очистка и утилизация отходов | 1.Работы по оборудованию химводоочистки проводятся после вывода из эксплуатации в ремонт. 2.Все работы производятся согласно требованиям ПТЭ ТБ и ООС. 3. На промежуточные этапы и окончательное выполнение работ составляются акты. 4.Контроль качества сборочных и сварочных работ при ремонте резервуаров проводится в соответствии с требованиями СНиП III-18-75. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ. |

  - Подрядная организация производит: подготовительные работы, установку подмостей и лесов, изготовление заготовок, доставку материалов до мест работы, уборку, погрузку, вывоз и выгрузку демонтируемого металла на спец площадку СТЭЦ, а погрузку и вывоз мусора за пределы СТЭЦ, полную уборку рабочего места.

  - Все материалы, кислород, пропан, электроды, газоэлектросварочное оборудование, транспорт, леса, такелаж, инструмент и приспособления, СИЗ - подрядной организации.

  - Окончательный объем выполняемых работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком.

  - В качестве Гарантийных Эксплуатационных показателей Заказчик определяет следующие показатели:

Положительное заключение комиссии созданной заказчиком на основании дефектной ведомости и проектно-сметной документации с приложением актов на работы, выполненные при ремонте.

4.8.Гарантийный срок устанавливается: на все виды работ не менее 1 года с момента окончания ремонтных работ.

4.9. Заказчик может предъявлять повышенные требования к качеству и безопасности выполняемых работ по сравнению с установленными законодательством.

# Требования к Заказчику

  - Согласование вопросов, возникающих по ходу выполнения работ.

  - Инициация внесения изменений и замечаний.

  - Проведение оперативного контроля качества выполненных работ, контроль соответствия ремонтируемого объекта требованиям НТД.

  - Проверка соблюдения технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

# Срок выполнения работ

# 6.1. Срок выполнения работ: 30 календарных дней после заключения договора

# 7. Требования к Подрядчику

## 7.1.Общие требования

Подрядчик:

7.1.1. Совместно с заказчиком выбирает методы и средства работ, осуществляет подготовку рабочего места к производству работ, организовывает работы, определяет исполнителей, обеспечивает безопасные условия труда своего персонала на Площадке в соответствии с требованиями Системы внутренней нормативной документации ТОО « Согринская ТЭЦ» по безопасности, охране труда и охране окружающей среды.

7.1.2. Обеспечивает качество выполненных работ согласно требованиям Заказчика,  СНиП и другой нормативно-технической документации РК.

    - До начала выполнения работ имеет согласованный и утвержденный с ответственными лицами ТОО « Согринская ТЭЦ» проект производства работ.

    - В процессе выполнения работ представляет:

- Исполнительные документы, подтверждающие качество и объемы выполняемых  работ;

- Акты скрытых работ.

    - Согласовывает с Заказчиком в письменном виде все отклонения от ТЗ, возникшие в ходе выполнения работ

    - Не вмешивается в работу действующего оборудования, обязан соблюдать меры пожарной безопасности и требования нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды

    - Утилизирует своими силами промышленные отходы, образующиеся в процессе проведения работ, в установленном порядке систематически, по мере накопления или по требованию Заказчика.

    - Предоставляет копии разрешительных документов (лицензии, сертификаты и т.п.).

## Требования по безопасности, охране труда и окружающей среды

    - Уровень опасности выполняемых работ: низкий.

    - Куратор проекта подготавливает и заполняет, в пределах своей компетенции, форму оценки рисков, экологических аспектов. Форма оценки риска представлена в Приложении 1. Форма оценки экологических аспектов – Приложение 2

    - Подрядчик обеспечивает своих работников всем необходимым, исправным и испытанным инструментом и оборудованием, такелажными приспособлениями и средствами индивидуальной защиты, спецодеждой в соответствии с требованиями законодательства РК и внутренними документами предприятия разработанных в соответствии с требованиями ТОО «Согринская ТЭЦ».

    - Подрядчик обеспечивает выполнение работ квалифицированным и обученным по безопасности и охране труда персоналом, что подтверждается записью в квалификационных удостоверениях, а так же наличием медицинского осмотра.

    - При использовании материалов, веществ необходимо предоставлять один из следующих документов: спецификация по безопасности материалов (MSDS), санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие безопасность продукции, протокол о радиационной безопасности материала или паспорт безопасности химического вещества, иное в случае необходимости. Все документы должны быть на русском языке.

    - Образующиеся в процессе выполнения работ отходы производства подлежат утилизации самостоятельно подрядной организацией, выполняющей работы. Уборка рабочих мест проводится ежедневно по окончании рабочего дня с обязательной приемкой рабочих мест оперативным персоналом. Отходы должны складироваться в контейнерах в специально отведенных местах, вывоз отходов осуществляется силами подрядной организации по мере его накопления.

    - Требования техники безопасности Подрядчика при выполнении работ на Площадке.

      - Общие требования

При производстве работ Подрядчик в обязательном порядке выполняет требования ИП:

- ИП 01-02 «Применение запирающих устройств LOTO»;

- ИП 01-03 «Огневые работы;

- ИП 01-04 «Превентивная безопасность»;

- ИП 01-05 «Инструктаж перед проведением работ»;

- ИП 01-06 «Замкнутые пространства»

- ИП 01-07 «Административно-хозяйственная сфера»;

- ИП 01-08 «Освещение»;

- ИП 01-09 «Защита от падения»;

- ИП 01-10 «Электробезопасность»;

- ИП 01-11 «Подъемно-такелажные работы»;

- ИП 01-12 «Защитные ограждения механизмов»;

- ИП 01-13 «Защита органов слуха и уменьшение воздействий шума»;

- ИП 01-14 «Работа в условиях повышенных и пониженных температур»;

- ИП 01-15 «Расследование и учет происшествий»;

- ИП 01-18 «Безопасность работ на подстанциях»;

- ИП 01-19 «Безопасность на транспорте»;

- ИП 01-20 «Применение СИЗ»;

- ИП 02-03 «Обращение с отходами производства»;

- ИП 17-02 «Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций»;

- ИП 17-09 «Работа с подрядными организациями».

# Требования к приемке работ

  - Приемка законченных работ осуществляется с целью проверки их качества. Проверка всей документации, связанной с качеством применяемых материалов, проверка актов промежуточной приемки, в том числе актов на скрытые работы.

  - Заказчик проводит оперативный контроль качества выполненных работ, контролирует соответствие ремонтируемого/реконструируемого объекта требованиям НТД и технической документации, проверяет соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований технологической документации, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента).

  - Выполнение объемов принимается Заказчиком по отдельным этапам работ путем подписания промежуточных актов выполненных работ с предоставлением соответствующего счета-фактуры.

  - Окончательная приемка и оценка качества проведенных работ осуществляется комиссией.

# Состав отчетной и исполнительной документации

  - График производства работ;

  - Акты выполненных работ;

  - К Коммерческому предложению Подрядчик прилагает сметный расчет, выполненный в программах АВС, либо SANA, в твердой копии, по возможности в электронном виде.

# Рассылка

  - Оригинал настоящего ТЗ хранится в ОС и ПР.

  - ОС и ПР копию настоящего ТЗ размещает в формате .pdf на сервере предприятия, к которому будет предоставлен доступ кругу лиц, необходимому для дальнейшей работы с данным документом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма для оценки рисков

| Тип рисков | Описание существующих рисков | Действия , направленные на контроль рисков | Действия Подрядчика, направленные на контроль рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гравитационные (падение с высоты, падающие объекты) | Падение с высоты | контроль состояния и применения сиз (пояса, лестницы, стремянки). |  |
| Электрические (замыкание, подпитка, индукция, электростатический заряд) | поражение электрическим током | выполнение соответствующих организационных и технических мероприятий, применение системы Loto |  |
| Механические (неисправности оборудования, вращающие механизмы, иное) | Отсутствует | - |  |
| Химические (опасные материалы, закрытые зоны) | попадание на кожу вредных веществ | инструктаж по действиям персонала при работе с хим. реагентами |  |
| Термические (тепло, холод) | отсутсвует | - |  |
| Давление (пневмоинструменты,гидравлич.линии, линии подачи воды под давлением, газопроводы) | порывы, свищи трубопроводов под давлением | инструктаж по действиям персонала при аварии, путях эвакуации. |  |
| Другое | - | - |  |

Примечание:

Столбцы 1, 2, 3 заполняются куратором договора в процессе подготовки технического задания

Столбец 4 заполняется только той организацией, с которой будет заключен договор и является обязательным приложением Проекта производства работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма для оценки экологических аспектов

| № п/п | Экологический аспект | Воздействие | Действия Подрядчика, направленные на снижение воздействия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выбросы загрязняющих веществ при сварочных работах | Загрязнение воздуха |  |
| 2 | Выбросы загрязняющих веществ при работе на станках | Загрязнение воздуха |  |
| 3 | Выбросы загрязняющих веществ при лакокрасочных работах | Загрязнение воздуха |  |
| 4 | Выбросы загрязняющих веществ при использовании транспортных средств | Загрязнение воздуха |  |
| 5 | Другие выбросы загрязняющих веществ | Загрязнение воздуха |  |
| 6 | Использование взрывоопасных газов (пропан, ацетилен, аргон) | Загрязнение воздуха |  |
| 7 | Использование химических веществ и реагентов | Загрязнение воздуха/воды/почвы |  |
| 8 | Использование нефтепродуктов/масел | Загрязнение воды/почвы |  |
| 9 | Использование маслонаполненного оборудования | Загрязнение воды/почвы |  |
| 10 | Сбросы загрязняющих веществ в водный объект | Загрязнение воздуха |  |
| 11 | Образование твердых бытовых отходов | Загрязнение почвы |  |
| 12 | Образование промышленных/строительных отходов | Загрязнение почвы |  |
| 13 | Образование отработанных ртутных ламп | Загрязнение почвы |  |
| 14 | Образование промасленной ветоши | Загрязнение почвы |  |
| 15 | Образование отходов при лакокрасочных работах | Загрязнение почвы |  |
| 16 | Образование металлолома | Загрязнение почвы |  |
| 17 | Образование других видов отходов | Загрязнение почвы |  |
| 18 | Складирование/хранение отходов | Загрязнение почвы |  |
| 19 | Потребление природных ресурсов (воды) | Истощение природных ресурсов |  |
| 20 | Нарушение плодородного слоя почвы | Нарушение плодородного слоя |  |
| 21 | Хранение материалов/оборудования/ металлолома | Загрязнение почвы |  |
| 22 | Другие экологические аспекты |  |  |

Примечание:

Столбец «Действия Подрядчика, направленные на контроль рисков» заполняется только той организацией, с которой будет заключен договор и является обязательным приложением Проекта производства работ.

РАЗРАБОТАЛ   Руководитель хим. группы Цицина Т.А __________  ___ ________ 2021г.

СОГЛАСОВАНО

| Главный инженер Начальник ЦПП | _______________ _______________ | Кулипбаев Д.А. Втюрин Ю.В. | «___» ________ 2021г. «___» ________ 2021г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный эколог | _______________ | Жанабекова Н.М. | «___» ________ 2021г. |
| Начальник СБОТ, ТЭ и КПБ | _______________ | Седышев В.В. | «___»_________2021г |

# Text boxes

Техническое задание

ТОО «Согринская ТЭЦ»

г. Усть-Каменогорск

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ТОО " Согринская ТЭЦ "

___________Жаңбыршы  Ғ. С.

«____» _____________2021 г.